## Slide 1
Спектроскопические методы анализа
Спектроскопические методы – один из важнейших разделов современной аналитической химии. Высокая специфичность оптической спектроскопии объясняется тем, что каждое вещество обладает своими спектральными свойствами, отличными от спектральных характеристик других веществ. С помощью данного метода можно устанавливать качественный и количественный состав различных проб.
Методы анализа, основанные на поглощении электромагнитного излучения анализируемыми веществами, составляют обширную группу абсорбционных оптических методов. При поглощении света атомы и молекулы анализируемых веществ переходят в новое возбужденное состояние.

## Slide 2
В зависимости от вида поглощающих частиц и способа трансформирования поглощенной энергии различают:
Атомно-абсорбционный анализ, основанный на поглощении световой энергии атомами анализируемых веществ.
Молекулярный абсорбционный анализ, т. е. анализ поглощения света молекулами анализируемого вещества в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра (спектрофотометрия, фотоколориметрия, ИК спектроскопия).
Анализ поглощения и рассеяния световой энергии взвешенными частицами анализируемого вещества (турбидиметрия, нефелометрия).
Люминесцентный (флуорометрический) анализ, основанный на измерении излучения, возникающего в результате выделения энергии возбужденными молекулами анализируемого вещества
Фотоколориметрия и спектрофотометрия основаны на взаимодействии излучения с однородными системами, их обычно объединяют в одну группу фотометрических методов анализа.

## Slide 3
В зависимости от используемой аппаратуры в фотометрическом анализе различают спектрофотометрический метод – анализ по поглощению монохроматического света и фотоколориметрический – анализ по поглощению полихроматического (немонохроматического) света в видимой области спектра. Оба метода основаны на пропорциональной зависимости между светопоглощением и концентрацией поглощающего вещества.

## Slide 4
где I0 – начальная интенсивность светового потока; I – интенсивность светового потока, вышедшего из кюветы. В случае если используется измерение относительно кюветы с растворителем или другим раствором сравнения, то I0 – интенсивность светового потока, прошедшего через кювету сравнения.
Величину А, рассчитываемую по уравнению
называют оптической плотностью, она показывает, насколько сильно данный раствор поглощает излучение с определенной длиной волны.
Пределы возможных изменений величин оптической плотности и светопропускания можно рассчитать следующим образом:
а) раствор не поглощает световой поток, тогда I = I0
и светопропускание T = 1 (или 100 %), а оптическая плотность А = 0;
б) световой поток полностью поглощается раствором, тогда I = 0 и Т = 0, а оптическая плотность стремится к бесконечно большой величине. Реально с использованием современных спектрофотометров можно измерять оптическую плотность в интервале
от 0 до 2–3 единиц.

## Slide 5
Закон Бугера – Ламберта – Бера является основным законом светопоглощения. Он универсален для всех спектроскопических абсорбционных методов, потому что при его выводе не делается никаких предположений ни о природе поглощающей среды, ни о характере поглощаемого излучения.
Где ε- коэффициент молярного поглощения; С- концентрация раствора; l- толщина светопоглащающего слоя
При графическом изображении зависимости оптической плотности от концентрации (при постоянном значении l) получается прямая линия. Эта прямая проходит через начало координат при отсутствии поглощения света растворителем и систематических погрешностей (т. е. раствор с нулевой концентрацией определяемого вещества, что, по сути, является фоновым раствором, не поглощает световой поток, Т = 0).
А
С
Зависимость оптической плотности от концентрации показана на графике

## Slide 6
Определение одного вещества в растворе.
Метод градуировочного графика получил наибольшее распространение в аналитической практике. Он основан на построении графической зависимости A = f(С). Предварительно устанавливают длину волны, близкую к максимуму поглощения. Затем готовят серию стандартных растворов (растворов с известной концентрацией определяемого вещества), охватывающих область возможных изменений концентраций компонента в анализируемых растворах, измеряют их оптическую плотность при выбранной длине волны и наносят полученные данные на график в координатах А–С. Для построения графика следует брать 6–8 точек. Если метод обладает низкой сходимостью (повторяемостью), то каждую точку следует повторить 3–4 раза. При подчинении закону Бугера – Ламберта – Бера график должен иметь вид прямой, выходящей из начала координат. Концентрацию анализируемого раствора Сх находят по графику

## Slide 8
Пример 1. Светопропускание исследуемого раствора равно 80%. Вычислить оптическую плотность этого раствора.
Решение. Вычисление проводится по формуле: А = − lgT = − lg 0.8 = 0.097
Пример 2. Коэффициент молярного поглощения KMnO4 при длине волны 546 нм равен 2420. Оптическая плотность исследуемого раствора в кювете толщиной слоя 2 см равна 0.80. Чему равен Т(KMnO4/Mn), г/см3 ?
Решение. Можно вычислить молярную концентрацию из уравнения: С(KMnO4) = 0,8 / (2420*2) = 1,65*10–4
T(KMnO4) = с(KMnO4) * M(Mn) / 100 = 1,65*10–4 * 55 / 1000 = 9,08*10–6 г/см3 . где с (KMnO4) – молярная концентрация раствора, М (Мn) – молярная масса марганца. Ответ: 9,08*10–6 г/см3 .

## Slide 10
Титриметрический анализ (титрование)
метод количественного/массового анализа, который часто используется в аналитической химии, основанный на измерении объёма раствора реактива точно известной концентрации, расходуемого для реакции с определяемым веществом.
Титриметрический анализ может быть основан на различных типах химических реакций - с переносом протона, электрона, электронной пары, процессы осаждения:
кислотно-основное титрование — реакции нейтрализации
окислительно-восстановительное титрование (перманганатометрия (KMnO4), иодометрия (I2), хроматометрия (K2Cr2O7), броматометрия (KBrO3), иодатометрия (KIO3), цериметрия (Ce(SO4)3), ванадатометрия (NH4VO3), титанометрия (TiCl3), хромометрия (CrCl2), аскорбинометрия (C6H8O6)) — окислительно-восстановительные реакции;
осадительное титрование (аргентометрия (AgNO3), гексоцианоферратометрия, меркурометрия (Hg2(NO3)2)) — реакции, протекающие с образованием малорастворимого соединения, при этом изменяются концентрации осаждаемых ионов в растворе;
комплексонометрическое титрование — реакции, основанные на образовании прочных комплексных соединений, например, с комплексоном (обычно ЭДТА), при этом изменяются концентрации ионов металлов в титруемом растворе

## Slide 11
Различают прямое, обратное титрование и титрование заместителя.
При прямом титровании к раствору определяемого вещества (аликвоте или навеске, титруемому веществу) добавляют небольшими порциями раствор титранта (рабочий раствор).
При обратном титровании к раствору определяемого вещества добавляют сначала заведомый избыток специального реагента и затем титруют его остаток, не вступивший в реакцию. Прием обратного титрования используется, если скорость реакции мала, не удается подобрать индикатор или наблюдаются побочные эффекты (например, потери определяемого вещества вследствие летучести).

## Slide 12
Приёмы титрования анализируемого вещества
Титрование, как при определении концентрации растворов, так и при выполнении количественных определений можно проводить двумя приемами: методом отдельных навесок и методом пипетирования.
В методе отдельных навесок берут отдельные, близкие по величине навески анализируемого вещества и, растворив каждую из них в произвольном объеме воды, целиком титруют. Для расчета массы анализируемого вещества используют закон эквивалентов:
Сн(опр в) , Сн(т), – молярные концентрации эквивалентов растворов определяемого вещества и титранта
V(опр в) , V(т) – объемы растворов определяемого вещества и титранта
m(опр в) – масса определяемого вещества
M экв(опр в) – молярная масса определяемого вещества

## Slide 13
В методе пипетирования для титрования берут не весь раствор, а только часть его (аликвоту), отмеренную пипеткой. При определении концентрации анализируемого раствора используют закон эквивалентов:
Для расчета массы анализируемого вещества вводится коэффициент разбавления – отношение объема мерной колбы (Vк) к объему аликвотной части раствора (Vал), взятой для анализа:
С учетом, что для определяемого вещества
Тогда если подставить эти данные в формулу для закона эквивалентов получают